Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zadania

Awaryjny remont śluzy wałowej w m. Sworoń gm. Osiek.

Kod CPV: 71311100-2 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zleceniodawca:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

- Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac awaryjnych i konserwacyjnych na śluzie wałowej  rzeki Wisły w km 10+002 w m. Sworoń, gm. Osiek.

W celu poprawienia stanu technicznego przepustu wałowego oraz umożliwienia bezpiecznego odpływu wód wezbraniowych zostaną wykonane następujące prace naprawcze polegające na:

- wykonaniu wraz z rozebraniem tymczasowej przegrody (worki z piaskiem) na wlocie do śluzy,

- pompowaniu wody w celu umożliwienia wykonania prac,

- usunięciu (skucie) zmurszałej powierzchni betonu na progach wylotowych z rurociągów śluzy (3 szt.);

- wykonanie kołnierza z blachy metalowej (kątownik) – 3 szt. gr. 0,8 cm, szer. kołnierza wewnątrz i na zewnątrz rurociągu śluzy 10 cm dla rurociągu o wymiarach: szer. 1,35, wys. ściany do zakrzywienia 1,0 m, wysokość łuku 0,6 m;

- demontaż klapy śluzy 3 szt. w celu wykonania przedłużenia długości klapy pasem blachy stalowej o wymiarach 0,1 m x 1,35 m i grubości 0,8 m;

- wyczyszczenie wraz z pomalowanie klap śluzy – 3 szt.;

- wykonanie elementu uszczelniającego grubości 0,8 cm na klapie – 3 szt. wraz z ponownym montażem klapy;

- oczyszczenie i wykonanie uszczelnienia na styku połączenia rurociągu zaprawami technicznymi (PCC) – 3 szt.

Powyższe prace mają na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności budowli i wyeliminowanie przyczyny powodującej niedomykanie się klap i powodującą nieprawidłową pracę śluzy wałowej w warunkach podwyższonych stanów wód.

- Warunki wykonania prac.

- Prace powinny być prowadzone sprzętem dopuszczonym do użytkowania i maszynami sprawnymi technicznie.

- W przypadku korzystania z dojazdu do obiektów po działkach prywatnych uzyskanie ewentualnych zgód właścicieli leży po stronie Wykonawcy.

- W czasie trwania robót należy podejmować takie działania techniczne i organizacyjne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.

- W czasie trwania robót w przypadku prognoz wystąpienia podwyższonych stanów wód Wykonawca zobowiązany jest w należyty sposób do zabezpieczenia obszaru prowadzenia prac.

- Wykonawca w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka związanego ze zjawiskiem zalania terenów zawala, prowadzić będzie prace etapowo tj. po zakończeniu prac na jednym rurociągu przystąpi do prac na kolejnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizacji robót w sposób zapewniający terminową realizację przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca we własnym zakresie uwzględni wywóz ewentualnych zanieczyszczeń i odpadów.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzenia prac.

- Po zakończeniu prac na ww. obiekcie Wykonawca doprowadzi teren w miejscu wykonywania prac do stanu pierwotnego.

- Zamawiający w ramach Nadzoru Inwestorskiego zastrzega sobie prawo do kontroli postępu prac na każdym etapie wykonania w tym wydawania bieżących poleceń z zakresu wykonywanych prac.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- Rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy

- Zakończenie: do 17.07.2020 r.