SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII WODNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII WODNEJ – RZEKI I POTOKI GÓRSKIE

„Zasyp wyrw brzegowych na pot. Solawka w km 1+600-1+750 i km 2+100-2+275 i pot. Składziska w km 0+225-0+325 w m. Zubrzyca Górna, gm. Jabłonka, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Sporządził:

Krzysztof Bobek, Jan Sikora

Nowy Targ, marzec 2019 r.

SPIS ZAWARTOŚCI:

1.	Część ogólna.	3

1.1	Nazwa zamówienia.	3

1.2	Inwestor.	3

1.3	Projektant.	3

2.	Przedmiot i zakres robót.	3

3.	Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.	4

4.	Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.	4

5.	Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.	5

5.1	Zestawienie podstawowe CVP.	5

6.	Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.	5

7.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.	5

8.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót.	6

9.	Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.	6

10.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.	6

10.1	Prace wstępne.	7

10.1.1	Ogólne zasady wykonywania robót	7

10.2	Przygotowanie podłoża.	7

10.3	Sposób wykonania.	7

10.3.1	Roboty ziemne	7

10.3.2	Roboty ubezpieczeniowe.	7

10.4	Sposób wykończenia.	8

10.4.1	Plantowanie terenu.	8

10.5	Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń.	8

10.6	Tolerancje wymiarowe.	8

10.6.1	Roboty ziemne.	8

10.6.2	Roboty ubezpieczeniowe.	8

10.7	Wymagania specjalne.	8

10.8	Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.	8

10.8.1	Roboty ziemne.	8

10.8.2	Roboty ubezpieczeniowe.	8

11.	Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.	8

12.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.	9

13.	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.	9

14.	Dokumenty odniesienia.	9

# Część ogólna.

## Nazwa zamówienia.

„Zasyp wyrw brzegowych na pot. Solawka w km 1+600-1+750 i km 2+100-2+275 i pot. Składziska w km 0+225-0+325 w miejscowości Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, powiat nowotarski, województwo małopolskie”

## Inwestor.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31.

## Projektant.

Pracownicy Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – w ramach obowiązków służbowych.

# Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych polegających na zasypie wyrw brzegowych koryta zasadniczego pot. Solawka w km 1+600-1+750 i km 2+100-2+275 i pot. Składziska w km 0+225-0+325 w m. Zubrzyca Górna materiałem miejscowym pochodzącym z udrożnienia koryta potoku w obrębie wyrw oraz naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy (≥1,0m) .

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- Roboty ziemne:

    - Pot. Solawka w km 1+600-1+750 w m. Zubrzyca Górna:

- Udrożnienie mechaniczne zasadniczego koryta potoku w gruncie III-IV kategorii poprzez zebranie wierzchniej warstwy nanosów ziemno-żwirowych z jednoczesnym przemieszczeniem pozyskanego urobku do 15m i wbudowaniem w wyrwy brzegowe. Kubatura robót ziemnych V=192,00m3.

    - Pot. Solawka w km 2+100-2+275 w m. Zubrzyca Górna:

- Udrożnienie mechaniczne zasadniczego koryta potoku w gruncie III-IV kategorii poprzez zebranie wierzchniej warstwy nanosów ziemno-żwirowych z jednoczesnym przemieszczeniem pozyskanego urobku do 15m i wbudowaniem w wyrwy brzegowe. Kubatura robót ziemnych V=352,00m3.

    - Pot. Składziska w km 0+225-0+325 w m. Zubrzyca Górna:

- Udrożnienie mechaniczne zasadniczego koryta potoku w gruncie III-IV kategorii poprzez zebranie wierzchniej warstwy nanosów ziemno-żwirowych z jednoczesnym przemieszczeniem pozyskanego urobku do 15m i wbudowaniem w wyrwy brzegowe. Kubatura robót ziemnych V=180,00m3.

Łączna kubatura robót ziemnych wynosi: V=192+352+180=724,00m3.

- Roboty ubezpieczeniowe:

    - Pot. Solawka w km 1+600-1+750 w m. Zubrzyca Górna:

- Ułożenie ścieli faszynowej o grubości min. 10cm pod pryzmy z kamienia łamanego. Powierzchnia ścieli Fśc.=99,00m2 (33mb × 3,0m2·mb-1).

- Zasyp wyrwy brzegowej na długości 33mb naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy (≥1,0m) z jednoczesnym formowaniem pryzmy. Kubatura kamienia wynosi: Vkam.=66,00m3 (33mb × 2,0m3·mb-1).

    - Pot. Solawka w km 2+100-2+275 w m. Zubrzyca Górna:

- Ułożenie ścieli faszynowej o grubości min. 10cm pod pryzmy z kamienia łamanego. Powierzchnia ścieli Fśc.=165,00m2 (55mb × 3,0m2·mb-1).

- Zasyp wyrwy brzegowej na długości 55mb naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy φ≥1,0m) z jednoczesnym formowaniem pryzmy. Kubatura kamienia wynosi: Vkam.=110,00m3 (55mb × 2,0m3·mb-1).

Łączna powierzchnia ścieli faszynowej wynosi Fść.=99+165=264,00m2.

Łączna kubatura narzutu kamiennego wynosi Fkam.=66+110=176,00m3.

Szczegółowy zakres zadania do wykonania zawiera uproszczona dokumentacja techniczna.

# Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.

Roboty towarzyszące:

organizacja placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek użytych materiałów.

Roboty tymczasowe:

Drogi tymczasowe – komunikacja pomiędzy drogami publicznymi a miejscami prowadzenia robót powinna się odbywać po ustalonych z inwestorem trasach.

# Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

- organizacja robót

wg części 1 – ST warunki ogólne,

pkt 1.1.4. Projekt organizacji robót,

pkt 1.2. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.

- zabezpieczenie interesu osób trzecich

wg części 1 – ST warunki ogólne,

- Zgodnie z zawartymi ugodami dotyczącymi wejścia na teren budowy i dojazdu do budowy,

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym,

- ochrona środowiska

wg części 2 – ST roboty ziemne, pkt 2.5 Ochrona środowiska,

- warunki bezpieczeństwa pracy

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót,

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.2.2 Zagospodarowanie placu budowy,

- zabezpieczenie dojazdów

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.2.2 Zagospodarowanie placu budowy.

Dojazd i dostęp do terenu robót jest możliwy z drogi wojewódzkiej nr 957 biegnącej przez m. Zubrzyca Górna. Zjazd z drogi wojewódzkiej w rejonie Muzeum - Orawski Park Etnograficzny Zubrzycy Górnej na lokalną utwardzoną drogę gruntową, która prowadzi przez tereny Muzeum nad brzegi koryta potoku Solawka i potoku Składziska. Zjazd do koryta potoku za pomocą tymczasowych ramp zjazdowych. Wykonawca robót winien zawrzeć ugody na dojazd do miejsca wykonywania robót, z właścicielami nieruchomości, które bezpośrednio sąsiadują z działką potoku na odcinku planowanych robót.

- miejsce składowania materiałów

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt 1.2.5 Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

- najbliższe dostępne media

Brak.

- informacja o uzbrojeniu terenu

Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego niezgłoszonego do inwentaryzacji oraz niezgłoszonego przez instytucje branżowe. Koszty związane z ewentualną rozbiórką i odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania.

# Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

## Zestawienie podstawowe CVP.

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,

45240000-1	Budowa obiektów inżynierii wodnej.

# Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Części 1 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie.

# Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.

        - Zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w Częściach 1 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie.

- Część 1, pkt 1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania,

- Część 1, pkt 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów elementów i wyrobów,

- Część 4, pkt 4.3 Materiały pomocnicze, niezbędne roboty tymczasowe i towarzyszące,

pkt 4.6 Materiały,

pkt 4.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów,

pkt.4.8. Transport i warunki dostawy,

pkt.4.9. Kontrola jakości,

pkt 4.17.2 Normy.

        - Faszyna użyta do ścieli pod narzut kamienny winna być porastająca. Zaleca się zastosowanie wyściółki wiklinowej, porastającej, świeżej, mającej pełną giętkość i zdolność wypuszczania pędów i korzeni.

        - Kamień łamany, z którego ma być wykonany zasyp winien posiadać średnicę min 1,0m oraz winien posiadać atest dopuszczeniowy do wykonywania robót hydrotechnicznych.

# Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.2.7.	Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy,

- Część 2, pkt 2.8.2.	Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu,

- Część 4, pkt 4.10.	Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót.

Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości Wykonawcy.

# Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac  budowy i na budowie,

- Część 2, pkt. 2.8.3.	Transport ukopanego gruntu,

- Część 4, pkt. 4.11.	Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

# Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.1.11	Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót,

- Część 2, pkt 2.9.1	Wymagania podstawowe,

- Część 4, pkt 4.12.	Wymagania dotyczące wykonania robót.

## Prace wstępne.

### Ogólne zasady wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt.

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót przygotowawczych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane.

## Przygotowanie podłoża.

zgodnie z częścią 2 – ST robót ziemnych, a w szczególności:

- pkt 2.7.	Roboty przygotowawcze,

- pkt 2.9.3.2.	Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie,

## Sposób wykonania.

### Roboty ziemne

#### Udrożnienie mechaniczne koryta potoku w gruncie III-IV kategorii poprzez zebranie wierzchniej warstwy nanosów ziemno-żwirowych z jednoczesnym przemieszczeniem pozyskanego urobku do 15m i wbudowaniem w wyrwy brzegowe.

wg Cz. 2, pkt 2.6 Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych,

pkt 2.8 Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu,

pkt 2.9 Zasady wykonywania wykopów, ukopów i nasypów,

pkt 2.10 Wykonywanie nasypów.

### Roboty ubezpieczeniowe.

#### Ułożenie ścieli faszynowej o grubości min. 10cm pod pryzmy z narzutu kamiennego.

wg Cz. 4, pkt 4.9.2. Wymagania szczególne,

pkt 4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót.

UWAGA: Ściel układać równomiernie w postaci materaca grubości min. 10cm z faszyny porastającej, którą należy pozyskać w korycie potoku, w miejscu wskazanym przez Inwestora.

#### Zasyp wyrw brzegowych na długości 88mb naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy (≥1,0m) z jednoczesnym formowaniem pryzmy.

#### Założone stężenie narzutu kamiennego (średnie) Fkam.=2,00m3·mb-1.

#### wg Cz. 4 pkt 4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót.

UWAGA: Narzut kamienny wbudowywać klinując go jednocześnie zapewniając w ten sposób stabilizację konstrukcji.

## Sposób wykończenia.

### Plantowanie terenu.

- wyrównywanie terenu przez ścięcie wypukłości i zasypania wgłębień, o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypania nie przekraczających 20cm – wg Cz. 2, pkt 2.10.9. Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu.

## Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń.

- wg Cz. 4, pkt 4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót.

## Tolerancje wymiarowe.

### Roboty ziemne.

- wg Cz. 2, pkt 2.9.3.10. Dokładność wykonania wykopów,

- wg Cz. 2, pkt 2.10.8. Dokładność wykonania nasypów.

### Roboty ubezpieczeniowe.

- wg Cz. 4, pkt 4.15. Odbiory robót.

## Wymagania specjalne.

Nie dotyczy.

## Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

### Roboty ziemne.

Należy stosować zasady wg Cz. 2, pkt 2.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody.

### Roboty ubezpieczeniowe.

Narzut kamienny można układać prawie we wszystkich warunkach atmosferycznych. Jedynie nie należy wykonywać robót w okresie występowania opadów śniegu, ani układać kamieni na powierzchnie pokryte warstwą śniegu.

# Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych,

- Część 2, pkt 2.14. Kontrola wykonywania robót ziemnych,

pkt 2.15. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy),

- Część 4, pkt 4.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt 4.15. Odbiory robót.

# Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie,

- Część 2, pkt 2.16. Przedmiar, obmiar, rozliczenie,

- Część 4, pkt 4.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót.

# Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Części 1 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie.

- Część 1, pkt 1.3.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących,

Roboty te winny być uwzględnione w kosztach ogólnych Wykonawcy.

# Dokumenty odniesienia.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2 i 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.4. Przepisy związane,

- Część 2, pkt 2.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

- Część 4, pkt 4.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.