Zał. nr 3

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie prac

##### PRZEGLĄD  REDUKTORÓW UKŁADÓW NAPĘDOWYCH jAZU cZANIEC

Zakres robót

- Organizacja stanowisk roboczych, przygotowanie terenu robót.

- Zabezpieczenie układu – zaryglowanie mechanizmów w górnym położeniu klap.

- Demontaż i czyszczenie reduktorów

- Badanie struktury elementów konstrukcyjnych i zjawiska Fettingu

- Zakup i wymiana oleju (15 l)

- Zakup smaru Graisse w sprayu 3790 (3 szt) firmy Molydal i smarowanie łożysk i panewek

- Wykonanie i wymiana amortyzatorów gumowych -tłumików drgań skrętnych

- Montaż reduktorów.

Wykaz robót uwzględnionych

Są  to roboty mieszczące się w asortymencie robót, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych wykonawcy.

- Prace pomiarowe dla potrzeb wykonania robót

- Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP

- Wyposażenie w sprzęt i środki ochronne dla pracowników w trakcie prac

- Ochrona przed kradzieżą i zniszczeniem wykonywanych robót

- Ochrony przed działaniem wody

- Opłaty za odpady

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem do robót, w trakcie ich realizacji i po zakończeniu

- Próby ruchowe pod obciążeniem w górnym zakresie ruchu klap.

Ogólne zasady wykonania robót

Roboty będą realizowane w czasie normalnej pracy zbiornika wodnego Czaniec, w którym wahania lustra wody wynikające z potrzeby wyrównywania odpływów z elektrowni Porąbka wynoszą od 296,0 do 298,0 m npm.

Z powodu wyłączenie klapy jazu z eksploatacji roboty mogą być realizowane w jednym czasie tylko na jednym układzie. Po ich zakończeniu na układzie kolejnym.

Wykonawca winien ubezpieczyć roboty.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Sprzęt oraz środki transportu muszą być sprawne technicznie, nie powodować skażenia gruntu i wody cieknącymi olejami i paliwem.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zbiornik Czaniec jest zbiornikiem wody pitnej i dlatego Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w trakcie prowadzenia prac wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca powinien zapewnić spełnienie szczególnych środków ostrożności i zabezpieczeń przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji prac, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który jest niezbędny do bezpiecznego wykonania prac oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będzie wykorzystywany zgodnie z przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt używany do prac musi odpowiadać, pod względem typów i ilości, rodzajom robót określonym w ofercie. W przypadku braku ustaleń  sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Parametry sprzętu powinny być zgodne z normami ochrony środowiska.

### Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość użytego sprzętu. Na życzenie Inspektora Nadzoru dostarczy dokumentację filmową lub fotograficzną wybranego elementu zakresu robót. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną dostępność do wykonywanych robót. Na życzenie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy dokumentację filmową i/lub fotograficzną wybranego elementu zakresu robót.