ZAKRES CZYNNOŚCI

Dozór i utrzymanie 
wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych

(dotyczy każdego odcinka wału i wszystkich śluz wałowych)

Wały:

- lewy wał rzeki Dunajec km rzeki: 199+000 – 199+160, L= 160 m

- lewy wał potoku Czarny Dunajec km potoku: 199+160 – 201+040, L= 1 767 m

- prawy wał potoku Czarny Dunajec km potoku: 199+300 – 201+040, L=1 651 m

Łącznie: L= 3 578 m

Śluzy:

- 11 sztuk.

Parametry i charakterystyki poszczególnych urządzeń i obiektów znajdują się w załączniku „Wykaz wałów i śluz - NW Nowy Targ”

Wytyczne ogólne i zakres obowiązków i administracyjnych wykonawcy:

- Zapewnienie ilości strażników wałowych gwarantującej realizacje pełnego zakresu czynności w każdym miesiącu.

- Zapewnienie przez Wykonawcę nadzoru nad dozorem i utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych przez osobę posiadającą uprawnienia 
w zakresie kierowania pracami konserwacyjnymi na urządzeniach wodnych 
oraz wiedzę i doświadczenie, która będzie:

- pełnić funkcje kierownicze i nadzorcze w stosunku do pracowników wykonujących czynności z zakresu dozoru i bieżącej konserwacji oraz

- utrzymywać kontakt z PGW Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu 
w warunkach normalnych oraz nadzwyczajnych

- Wyposażenie strażników wałowych w kamizelki – znaczniki z czytelnym napisem o treści „STRAŻNIK WAŁOWY” do użytku w czasie wykonywania obowiązków.

- Zapewnienie całodobowych dyżurów strażników na przypisanych im odcinkach wałów 
w czasie ogłoszenia stanu ostrzegawczego i alarmowego oraz w czasie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

- Informowanie na bieżąco Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach 
w działaniu śluz wałowych oraz ewentualnych awariach i uszkodzeniach wałów 
i śluz wałowych

Zakres czynności związanych z dozorem i utrzymaniem w warunkach normalnych:

- Ogólny dozór i przegląd co najmniej raz w miesiącu każdego odcinka wału wraz 
z urządzeniami wałowymi i ocena jego stanu od strony odwodnej, odpowietrznej oraz korony (w warunkach normalnych), natomiast w okresie zagrożenia powodziowego w zależności od potrzeb oraz informowanie na bieżąco wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach.

- Kontrola drożności przewodów śluz wałowych, usunięcie śmieci spod klap 
i przetamowań z odpływu, a w okresie zimowym dodatkowo odśnieżanie i odkuwanie lodu,

- Sporządzenie notatek z miesięcznego przeglądu zawierających między innymi datę przeglądu oraz spostrzeżenia i uwagi dotyczące stanu technicznego wału oraz wykaz zrealizowanych w czasie przeglądu prac. Notatki miesięczne powinny sporządzać na bieżąco podczas przeglądu osoby zatrudnione na stanowisku strażnika wałowego potwierdzając je własnoręcznym podpisem. Treść przedmiotowych notatek powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz zatwierdzona przez Kierownika Wykonawcy.

- Informowanie na bieżąco Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń jak również 
w przypadku stwierdzenia kradzieży lub uszkodzenia (klap zwrotnych na rurociągach śluz wałowych).

- Udział osoby pełniącej funkcje kierownicze i nadzorcze oraz strażników wałowych 
w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach wałów wiosennych i jesiennych oraz w razie potrzeb (w szczególności po przejściu fali powodziowej dla określenia szkód powodziowych).

- Prowadzenie nadzoru celem zapobiegania umyślnego lub nieumyślnego niszczenia wałów, np. jazdy po wałach, rozkopywania, sadzenia roślin.

Zakres czynności związanych z dozorem i utrzymaniem w warunkach nadzwyczajnych:

- W przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego utrzymywanie przez osobę pełniącą funkcje kierownicze i nadzorcze stałego kontaktu z PGW Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

- Zapewnienie całodobowych dyżurów strażników na przypisanych im odcinkach wałów 
w czasie ogłoszenia stanu ostrzegawczego i alarmowego oraz w czasie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

- Na żądanie z PGW Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu dodatkowe przeglądy każdego odcinka wału wraz z urządzeniami wałowymi i ocena jego stanu od strony odwodnej, odpowietrznej oraz korony oraz informowanie na bieżąco wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego o aktualnej sytuacji.

- Informowanie na bieżąco administratora  tj. PGW WP –Kierowników Odpowiednich Nadzorów Wodnych w Zarządzie Zlewni   w Nowym Sączu  o stwierdzonych nieprawidłowościach w działaniu śluz wałowych oraz  ewentualnych awariach i uszkodzeniach wałów i śluz w wałowych.

- Sporządzenie notatek z dodatkowych przeglądów zawierających między innymi datę przeglądu oraz spostrzeżenia i uwagi dotyczące stanu technicznego wału oraz wykaz zrealizowanych w czasie przeglądu prac. Notatki z dodatkowych przeglądów powinny sporządzać na bieżąco podczas przeglądu osoby zatrudnione na stanowisku strażnika wałowego potwierdzając je własnoręcznym podpisem. Treść przedmiotowych notatek powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz zatwierdzona przez Kierownika Wykonawcy.

- Kontrola sprawności śluz wałowych, usunięcie ewentualnych elementów blokujących szczelność klap,

Zakres robót utrzymaniowych:

Śluzy wałowe

- Kontrola drożności przewodów śluz wałowych, usunięcie śmieci spod klap 
i przetamowań z odpływu, odśnieżanie i odkuwanie lodu,

- Konserwacja i utrzymanie w sprawności mechanizmów zamykających zasuwy na przewodach śluz wałowych

- Uzupełnienie ubytków betonu na przyczółkach wlotowym i wylotowym,

- Poprawa ubezpieczeń na wlocie i wylocie śluz,

- Oczyszczenie z rdzy i malowanie klap zwrotnych metalowych włazów do przewodów śluz wałowych (co najmniej raz w ciągu roku oraz po przejściu fali powodziowej jeśli zachodzi taka potrzeba),

- Odmulenie rowków na wlocie i wylocie śluz na długości zgodnej z rozmiarem podanym w załączniku nr 1,

- W okresie porostu traw dwukrotne wykoszenie rowów dopływowych i odpływowych ze śluz wałowych wraz z wygrabieniem (zgodnie z rozmiarem podanym 
w załączniku nr 1) w terminach: pierwsze wykoszenie do 30 lipca, drugie wykoszenie do 30 wrzesień;

Wały przeciwpowodziowe

- Rozrzucanie kretowisk oraz likwidacja nor wykonanych przez zwierzęta w korpusie wału możliwych do wykonania za pomocą narzędzi ręcznych oraz zgłaszanie, 
w trybie natychmiastowym, lokalizacji nor i uszkodzeń wałów wykonanych przez zwierzęta w korpusie wału, wymagających przy likwidacji użycia sprzętu specjalistycznego (koparka, zagęszczarka).

- Wycinka samosiejek drzew oraz krzaków ze skarp i korony wału oraz pasa przyległego do stopy wału na szerokości 3 m - (dot. działek będących w administracji PGW Wody Polskie)

Zabrania się wypalania traw na wałach, wlotach i wylotach śluz wałowych!