Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Konserwacja Kanału  nr 1 (Stawisko) w km 0+000-0+227, 1+031-1+650 (uregulowany - 0,846 km) oraz w km 0+227 - 1+031 (nieuregulowany - 0,804 km) w m. Wawrzeńczyce, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. krakowski - ETAP I

- Lokalizacja :

Prace objęte przedmiarem i kosztorysem zlokalizowane są na kanale nr 1 (Stawisko) w km 0+000 do 1+650 w m. Wawrzeńczyce, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce. Zgodnie z zaznaczeniem na mapie.

- Główne roboty związane z konserwacją potoku polegać będą na :

- -    wykoszeniu roślinności wodnej składającej się w przeważającej części 
z roślinności gęstej na skarpach i w dnie ;

- -    wygrabieniu ze skarp i złożeniu w kopy wzdłuż krawędzi potoku,  wywiezieniu odpadów i resztek nieulegających szybkiej biodegradacji;

- -    ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, ułożenie w stosy i transport na odl. do 2 km, utylizacja

-  udrożnieniu koryta poprzez usuniecie nanosu, wykonywane z użyciem koparki (częściowo na materacach) , złożeniem urobku na odkład poza górną krawędzią wykopu, wyprofilowanie skarp i dna cieku. Formowanie z grubsza dna i skarp. Rozplantowanie ziemi  po robotach wodno-inżynieryjnych. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego profilu.

- -    oczyszczenie przepustów

- -    hakowanie pasem 4 mb na odcinku nieuregulowanym

- -   wywiezieniu resztek roślinnych folii, drewna, śmieci na wysypisko.

- -   uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

- Sprzęt potrzebny do wykonania robót.

      - Koparka zgarniakowa

      - Spychacz

      - Samochód samowyładowczy do 5 t. lub ciągnik z przyczepą , sprzęt specjalistyczny.

Należy uwzględnić w kosztach oferty koszty związane z dojazdem do kanału po gruntach prywatnych na czas wykonywania robót , odszkodowania  za zniszczenie upraw , rekultywacje terenu.

ponadto prace koparki na materacach.