Załącznik nr 3b do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Konserwacja Kanału nr 2 w km 0+000-1+100  (uregulowany - 1,1 km)  w m. Złotniki, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. krakowski

- Lokalizacja : 
Prace objęte przedmiarem i kosztorysem zlokalizowane są na kanale nr 2 w km 0+000 do 1+100 w m. Złotniki, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, od ujścia do potoku Igołomskiego  do przepompowni nr 2. Zgodnie z zaznaczeniem na mapie.

- Główne roboty związane z konserwacją potoku polegać będą na :

- -   wykoszeniu roślinności wodnej składającej się w przeważającej części 
z roślinności gęstej twardej na skarpach,

- -	wygrabieniu ze skarp i złożeniu w kopy wzdłuż krawędzi kanału,  wywiezieniu odpadów i resztek nieulegających szybkiej biodegradacji,

- -	podcięciu porostów i roślinności korzeniącej się w dnie kanału oraz wydobycie darni korzeniowej i kożucha roślin pływających z wody poprzez hakowanie,

-    wycince odrostów drzew i krzewów, posegregowanie gałęzi i innych odpadów,

- -   udrożnieniu koryta poprzez wykopy i przekopy wykonywane z użyciem koparki podsiębiernej, odspojenie  gruntu nawodnionego koparką ze złożeniem urobku na odkład poza górną krawędzią wykopu, wyprofilowanie skarp i dna cieku, formowanie z grubsza dna i skarp kanału, rozplantowaniu ziemi  po robotach wodno-inżynieryjnych wykonywanych z użyciem sprzętu mechanicznego,

- -   rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym udrożnieniu cieku,

- -   wywiezieniu resztek roślinnych folii, drewna na wysypisko.

- -   uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

- Sprzęt potrzebny do wykonania robót.

      - Koparko spycharka    o poj. min 0.25 m3

      - Samochód samowyładowczy do 5 t. lub ciągnik z przyczepą , sprzęt specjalistyczny.

- Drogi technologiczne :
Dojazd  na roboty po drogach gminnych utwardzonych i nieutwardzonych, oraz polnych nieutwardzonych. 
W kosztach należy uwzględnić koszty związane z dojazdem do kanału po gruntach prywatnych na czas wykonania robót (tj. opłaty za zajęcie pasa terenu części działki, odszkodowania dla właścicieli działek, rekultywacje terenu)