Załącznik nr 3c do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Konserwacja Kanału nr 3 w km 0+000-0+720 (uregulowany - 0,72km)  w m. Koźlica, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. krakowski

- Lokalizacja : 
Prace objęte przedmiarem i kosztorysem zlokalizowane są na kanale nr 3 w km 0+000 do 0+720 w m. Koźlica, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, pomiędzy potokami Pobiednicki (odcinek ujściowy),  a potokiem Tropiszowski. Zgodnie z zaznaczeniem na mapie.

- Główne roboty związane z konserwacją potoku polegać będą na:

- wykoszeniu roślinności wodnej składającej się w przeważającej części z roślinności gęstej na skarpach;

- wygrabieniu ze skarp i, złożeniu w kopy wzdłuż krawędzi kanału,  wywiezieniu odpadów i resztek nieulegających szybkiej biodegradacji;

- podcięciu porostów i roślinności korzeniącej się w dnie kanału oraz wydobycie darni korzeniowej i kożucha roślin pływających z wody poprzez hakowanie;

- wycince odrostów drzew i krzewów, posegregowanie gałęzi i innych odpadów.

- udrożnieniu koryta poprzez wykopy i przekopy wykonywane z użyciem koparki podsiębiernej, odspojenie  gruntu nawodnionego koparką ze złożeniem urobku na odkład poza górną krawędzią wykopu, wyprofilowanie skarp i dna cieku. Formowanie z grubsza dna i skarp kanału, rozplantowaniu ziemi  po robotach wodno-inżynieryjnych wykonywanych z użyciem sprzętu mechanicznego

- rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym udrożnieniu cieku.

- wywiezieniu resztek roślinnych folii, drewna na wysypisko.

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

- Usunięcie przetamowań

- Sprzęt potrzebny do wykonania robót.

      - Koparko spycharka    o poj. min 0.25 m3

      - Samochód samowyładowczy do 5 t. lub ciągnik z przyczepą , sprzęt specjalistyczny.

- Drogi technologiczne :
Dojazd  na roboty po drogach gminnych utwardzonych i nieutwardzonych, oraz polnych nieutwardzonych. 
W kosztach należy uwzględnić koszty związane z dojazdem do kanału po gruntach prywatnych na czas wykonania robót (tj. opłaty za zajęcie pasa terenu części działki, odszkodowania dla właścicieli działek, rekultywacje terenu.)