Wadowice, 20.05.2019r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie

Nadzoru Wodnego Wadowice remont przepustu w 2019r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z remontem przepustu wałowego nr S7 i S4 na lewym wale rzeki Skawy w m. Tomice, gm. Tomice, pow. wadowicki, woj, małopolskie. Na przedmiotowym odcinku rzeka Skawa jest rzeką nieuregulowaną, płynąc meandrującym korytem.

Planowane prace będą polegały na wykonaniu robót konserwacyjnych związanych z naprawą przyczółków i ubezpieczeń betonowych wypadu śluz wałowych.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,

- transport materiałów,

- wykonanie deskowania

- naprawa ubezpieczenia narzutem kamiennym D>0,8m

- naprawa ubezpieczeń z narzutu kamiennego.

Rozbiórka istniejącego narzutu z ponownym ułożeniem na „lico”. Uzupełnienie ubytków kamienia. Wykonanie spoinowania narzutu

zaprawą i betonem B-25

- zabezpieczenie niecki wypadowej - wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z

kamienia ciężkiego lub średniego

- naprawa przyczółków

- oczyszczenie przewodów przepustów.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze naturze 2000, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:

  - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV – 18,0 m3;

  - Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu IV – 10,0m3;

  - Obsianie skarp w ziemi urodzajnej – 24,0m2;

  - Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji do 20·cm – 6,6 m3;  - /dot. przepustu wałowego nr S4/

  - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /dot. przepustu wałowego nr S4/- 6,6 m3

  - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci w Wadowicach na odległość do 8km / dot. przepustu wałowego nr S4/ - 6,6 m3

  - Demontaż i montaż klapy zwrotnej przepustu wałowego/ dot. przepustu wałowego nr S4/ - 1szt

  - Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m/ dot. przepustu wałowego nr S4/ - 10,40m2

  - Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0·m3- uzupełnienie ubytków betonem C20/25 (B-25 ) skrzydełek, płyty wypady, przyczółka przepustu wałowego / dot. przepustu wałowego nr S4/ -6,60m3

  - Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - Zasyp wyrwy brzegowej i umocnienie wylotu przepustu wałowego narzutem kam. D>0,8m na dł. L=15m - / dot. przepustu wałowego nr S7/ - 36,00m3