Zał. nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie

Nadzoru Wodnego Wadowice remont przepustu w 2019r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z remontem przepustu wałowego 
nr S4 na lewym wale rzeki Skawy w m. Tomice, gm. Tomice, pow. wadowicki, woj, małopolskie. 
Na przedmiotowym odcinku rzeka Skawa jest rzeką nieuregulowaną, płynąc meandrującym korytem.

Planowane prace będą polegały na wykonaniu robót konserwacyjnych związanych z naprawą przyczółków i ubezpieczeń betonowych wypadu śluz wałowych.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-	wykonanie niezbędnych robót ziemnych,

-	wykonanie rozbiórki przyczółka śluzy wałowej,

-	wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym -wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci w Wadowicach na odległość do 8km

-	transport materiałów,

-	demontaż  i montaż klapy zwrotnej przepustu wałowego

-	wykonanie deskowania,

-	wykonanie zbrojenia

-	wykonanie przyczółka przepustu wałowego- beton C20/25 (B-25 )Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze naturze 2000, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy 
o ochronie przyrody.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:

- Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej / kod CPV 45246400-7/

  - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV – 18,0 m3;

  - Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu IV – 10,0m3;

  - Obsianie skarp w ziemi urodzajnej – 24,0m2;

  - Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji do 20·cm – 6,6 m3;

  - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - 6,6 m3

  - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci w Wadowicach na odległość do 8km - 6,6 m3

  - Demontaż i montaż klapy zwrotnej przepustu wałowego - 1szt

  - Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m- 10,40m2

  - Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0·m3- wykonanie przyczółka przepustu wałowego- beton C20/25 (B-25 )-6,60m3

  - Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie, Fi·10-14·mm -410,12 kg