Zał. nr 7

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE  ROBÓT KONSERWACYJNYCH

SST – 01 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie

Nadzoru Wodnego Wadowice remont przepustu w 2019r.

Kod CPV kategorii robót:

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Wrzesień 2019

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Cześć ogólna	3

1.1. Nazwa zamówienia	3

1.3.  Inwestor.	3

2.	Przedmiot i zakres robót	3

3.	Opis i zakres robót objętych SST	4

4.	Określenia podstawowe	4

5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	5

II.	MATERIAŁY	6

III.    MASZYNY I SPRZĘT ZALECANE I NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT.	6

IV.    TRANSPORT	7

V.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	8

VI.    KONTROLA ROBÓT	10

VII    OBMIAR ROBÓT	11

VIII.  ODBIÓR ROBÓT	11

IX.    PODSTAWA PŁATNOŚCI	11

X.     NORMY	12

# 1. Cześć ogólna

# Nazwa zamówienia

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice remont przepustu w 2019r.

  - Lokalizacja:

Prace objęte przedmiarem i kosztorysem zlokalizowane są na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Skawy w km 2+050 /S4/.

# Inwestor.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec

# Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest remont przepustu wałowego nr S4 na lewym wale rzeki Skawy w m. Tomice, gm. Tomice, pow. wadowicki, woj, małopolskie.

W ramach robót przewidziano wykonanie:

- Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej / kod CPV 45246400-7/

  - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV – 18,0 m3;

  - Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu IV – 10,0m3;

  - Obsianie skarp w ziemi urodzajnej – 24,0m2;

  - Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji do 20·cm – 6,6 m3;

  - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - 6,6 m3

  - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci w Wadowicach na odległość do 8km - 6,6 m3

  - Demontaż i montaż klapy zwrotnej przepustu wałowego - 1szt

  - Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m- 10,40m2

  - Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0·m3- wykonanie przyczółka przepustu wałowego- beton C20/25 (B-25 )-6,60m3

  - Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie, Fi·10-14·mm -410,12 kg

# Opis i zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót konserwacyjnych związanych z naprawą przyczółków i ubezpieczeń betonowych wypadu śluz wałowych.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-	wykonanie niezbędnych robót ziemnych,

-	wykonanie rozbiórki przyczółka śluzy wałowej,

-	wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym -wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci w Wadowicach na odległość do 8km

-	transport materiałów,

-	demontaż  i montaż klapy zwrotnej przepustu wałowego

-	wykonanie deskowania,

-	wykonanie zbrojenia

-	wykonanie przyczółka przepustu wałowego- beton C20/25 (B-25 )

# Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania             w budownictwie.

Prefabrykat (do umocnień) gotowy wyrób z betonu lub żelbetu stosowany do umacniania koryt cieków wykonywany jako: płytki, płyty, płyty wielootworowe, korytka, ścieki, krawężniki i inne drobne elementy stosowane w budownictwie wodnym,

Grodzą - tymczasowa budowla (np. ziemna, drewniana) służąca do przegrodzenia koryta cieku na czas budowy.

Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,

Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub potoku - rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. Przekopy - wykopy podłużne otwarte dla linii kolejowych, dróg kołowych, kanałów spławnych                     i melioracyjnych oraz rowów.

Aprobata techniczna stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w określonym rodzaju budownictwa,

Beton hydrotechniczny beton zwykły cementowy odznaczający się wodoszczelnością, stosowany                    w budownictwie hydrotechnicznym,

Beton sztuczny kamień, który powstał z masy betonowej w skutek wiązania,

Marka betonu liczba określająca umowną dolną wytrzymałość betonu na ściskanie,

Masa betonowa, mieszanka betonowa mieszanka w stanie świeżym do chwili ukończenia procesu ukończenia procesu wiązania składników,

Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe,

Specyfikacje techniczne oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty,

Struktura betonu cecha określająca wielkość wolnych przestrzeni oraz ich układ w masie betonowej (zwarta, porowata),

Wypad dolna część budowli hydrotechnicznej (poniżej korpusu budowli) składająca się z odpowiednich konstrukcji i umocnień zabezpieczających koryto cieku przed zniszczeniem w zasięgu oddziaływania budowli,

Żelbet beton zbrojony prętami stalowymi zwiększającymi jego wytrzymałość,

Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego.

Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Kierownik robót osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę, Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

Narzut kamienny: rodzaj liniowego umocnienia skarp i brzegu potoku (minimum dwuwarstwowego)               z zastosowaniem większych kamieni (nie mniejszych niż 30 cm), które układa się na geowłókninie lub faszynie nie porastającej. Kamienie winny być układane i klinowane między sobą, nie dopuszcza się klinowania drobnymi okruchami, jedynie kamieniem 30 - 50 cm. Nachylenie skarpy narzutu winno być 1:2,5 minimum i łagodniejsze, najlepiej zmienne na długości. Przestrzenie między głazami wypełnia się miejscowym gruntem, przy czym przestrzeń górnej warstwy narzutu wypełnia się gruntem rodzimym          z mieszanką traw. Powyżej umocnienia z narzutu stosuje się geowłókniny lub świeżą faszynę.

Palisada poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna.

# Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z przedmiarem robót, SST                        i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić: organizację placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidacje, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne, dokumentację fotograficzną wykonywanych robót, dokumentację geodezyjną powykonawczą.

Należy uwzględnić w kosztach oferty wykonanie oprowadzenia wody na czas wykonywania robót związanych z naprawą śluzy wałowej (grodzą, kanał obiegowy, rurociąg, koryto drewniane, pompowanie wody z wykopu itp.).

# II.	MATERIAŁY

# Materiały do wykonania naprawy przyczółków i ubezpieczeń:

# kruszywa do betonów,

# drewno na deskowanie: deski iglaste obrzynane, krawędziaki iglaste, bale iglaste obrzynane, drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane, słupki drewniane nieokorowane,

# gwoździe budowlane,

# klamry ciesielskie z prętów stalowych,

# środek przeciwprzyczepności betonu do deskowania,

# żwir na podsypkę PN-87 B-01100

# beton hydrotechniczny C20/25 (BH-25),

# zaprawa cementowo - polimerowa typu PCC

# Wszelkie materiały stosowane do wykonania tego typu umocnienia powinny spełniać wymogi określone w przedmiarze, SST, normach i normatywach.

# 1.	Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych.

# Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-06251.

# Drewno powinno spełniać wymagania normy PN-96000 i PN-95017.

# 2.	Domieszki chemiczne

# Stosowane do poprawy właściwości mieszanki betonowej poprzez zmianę warunków wiązania                         i twardnienia betonu.

# Dodatki i domieszki powinny spełniać wymagania normy PN-B-06250 i PN-B-23010.

# Zaprawa cementowo – polimerowa

# Zaprawa stosowana do naprawy przyczółka powinna być typu PCC na bazie cementowej modyfikowana polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki o przyśpieszonym wzroście wytrzymałości przeznaczona do napraw ubytków w betonie w budowlach inżynierskich hydrotechnicznych. Atesty zaprawy należy przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia.

# Materiały izolacyjne.

# Do izolacji powierzchni betonowych i żelbetowych można stosować następujące materiały:

# -	lepik asfaltowy stosowany na zimno wg. normy PN-B-24620,

# -	lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg. normy PN-B-24625,

# -	emulsja asfaltowa stosowana wg. normy BN-82/6753-01,

# -	materiały hydrofobowe z atestem do stosowania w warunkach wodnych,

# -	inne materiały izolacyjne z aprobatą techniczną.

# Wszelkie stosowane materiały izolacyjne muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora.

# III.	MASZYNY I SPRZĘT ZALECANE I NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT.

# Wykonawca przystępujący do wykonania remontu przyczółka śluzy wałowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

# 1. Sprzęt do robót betonowych i ubezpieczeniowych :

# koparka jednonaczyniowa,

# samochód samowyładowczy, skrzyniowy,

# zagęszczarka płytowa wibracyjna,

# ubijaki ręczne i mechaniczne,

# ciągnik kołowy,

# przyczepa skrzyniowa,

# zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny,

# żuraw samochodowy

# lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.

# IV.	TRANSPORT

# Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

# 1.	Transport mieszanki betonowej.

# Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednio przystosowanych środkach transportowych                 z zamontowanymi na podwoziu samochodowym: pojemnikami (gruszkami), mieszającymi ją w trakcie jazdy, pompami, ruchomym wysięgnikiem i przewodami rurowymi do bezpośredniego podawania mieszanki betonowej na jej miejsce wbudowania.

# Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się z zachowaniem warunków określonych w normie PN-B-06250

# Należy unikać podawania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż wpływa to na niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu.

# Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczanie na miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym, że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.

# Czas transportu mieszanki betonowej powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

# Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzaju środka transportu, temperatury i czasu transportu zaleca się przyjmować następujące odległości:

# do15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem, że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

# do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

# do 5 - 8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej                                i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w trakcie transportu,

# do 2 - 3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania

# w czasie transportu.

# 2.	Transport zaprawy i cementu.

# Cement należy przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed uszkodzeniem opakowań, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem, zgodnie                   z warunkami określonymi w normie BN-88/6731-08

# 3.	Transport kruszywa.

# Kamień i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zmieszaniem z innymi kruszywami, zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem, zgodnie z warunkami określonymi w normie BN-67/6747-14

# 4.	Transport	drewna i elementów deskowania.

# Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym.

# 5.	Transport materiałów z rozbiórki.

# Materiały pochodzące z rozbiórki i transportowane po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do m.in. dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku.

# Kamień łamany transportowany luzem, dowolnymi środkami transportu, nie powodującymi naruszenia struktury materiału, jego uszkodzenia oraz zmiany wymogów technologicznych.

# V.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

# Roboty przygotowawcze.

# Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (wykopów) przed wodą, w tym celu można wykonać grodzę ziemną. Grodzę taką można wykonać z kruszywa naturalnego pochodzącego z dna rowu. Po zakończeniu robót grodzę należy rozebrać, a kruszywo rozplantować           i przywrócić do stanu istniejącego.

# W razie potrzeby należy przewidzieć wykonanie grodzy, kanału obiegowego rurociągu, koryta drewnianego, itp.).

# Roboty ziemne:

# prace pomiarowe,

# oznakowanie robót,

# roboty ziemne - wykopy liniowe o ścianach pionowych. Zasyp wykopów obiektowych,

# odwodnienie terenu robót.

# Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę w korycie cieku bądź istniejących budowlach zostaną usunięte na jego koszt.

# W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń stałych (śmieci) należy je usunąć z rozplantowanego urobku              i wywieźć na wysypisko śmieci.

# Wykonanie deskowania.

# Deskowanie powinno:

# zapewniać	bezpieczeństwo konstrukcji, sztywność i niezmienność układu zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-B-06251.

# być	wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami technicznymi i odpowiednimi normami,

# zapewniać	przenoszenie obciążeń wywołanych masą:

# układanej mieszanki betonowej,

# zbrojenia konstrukcji,

# robotników,

# własną,

# sprzętu.

# zachować	sztywność i niezmienność konstrukcji w trakcie betonowania i dojrzewania mieszanki betonowej.

# Przed wypełnieniem masą betonową deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.

# Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.

# Zabezpieczenie niecki wypadowej - wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego.

# wyładunek kamienia na budowę mechaniczny koparką lub ręczny z przewiezieniem taczkami,

# wyprofilowanie	i wyrównanie ręczne umacnianych skarp i dna,

# narzut kamienny wykonywać warstwami ręcznie z przewiezieniem taczkami,

# wyrównanie kamienia drągiem w wodzie lub ręcznie nad wodą

# Wykonanie naprawy przyczółków przepustu wałowego:

# Kolejność wykonywania robót:

# transport i wyładunek materiałów,

# niezbędne roboty ziemne,

# skucie nierówności,

# wykonanie deskowań i stemplowania,

- wiercenie otworów młotem pneumatycznym

# sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu,

# cięcie i gięcie prętów,

- osadzenie kotew

- przygotowanie i montaż zbrojenia przyczółków,

# układanie masy betonowej w przyczółkach wraz z pielęgnacją i zagęszczaniem,

# czyszczenie powierzchni betonowych,

# układanie zaprawy cementowo - polimerowej wraz z pielęgnacją z zatarciem na gładko,

# rozbiórka deskowań i stemplowania.

# Prostowanie, cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych.

# W przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Zabrania się cięcia prętów nożycami o średnicach większych niż 20 mm.

# W przypadku prostowania stali metodą wyciągania stanowisko pracy należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników.

# Gięcie prętów o średnicach do 20 mm można wykonywać ręcznie lub mechanicznie, natomiast o średnicach większych wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych.

# VI.	KONTROLA ROBÓT

# Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje

# oględziny zewnętrzne całości umocnień,

# wyrywkową kontrolę jakości robót,

# wyrywkową kontrolę wymiarów,

# atesty użytych materiałów, jeżeli są wymagane.

# Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz zgodności wykonania robót z SST, obowiązującymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi                     w czasie wykonywania robót.

# Kontrolę i badania wykonania robót objętych niniejszą SST należy przeprowadzać zgodnie z polskimi normami i normatywami.

# Należy sprawdzić ilości i zgodności wykonanych robót z przedmiarem i wymaganiami określonymi           w niniejszej ST oraz sprawdzić jakość wbudowywanych materiałów, poprawności spadków skarp i dna oraz dokonać wizualnej oceny wykonanych robót.

# Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zatwierdzony przez Inspektora.

# 1.	Kontrola wykonywania i jakości betonu.

# W trakcie robót należy prowadzić systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej                                 i wykonanego betonu:

# przy dostawie betonu z wytwórni betonów - wg. polskich norm (PN-B-06250),

# przy wykonywaniu betonu na placu budowy według projektu i polskich norm.

# 2.	Kontrola umocnienia z narzutu kamiennego:

# dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót:

# przy wykonaniu umocnień kamiennych:

# dla rzędnych ± 10 cm

# dla nachylenia - 5 %

# zastosowany w umocnieniach kamień powinien spełniać wymagania określone w normie branżowej BN-76/8952-31 i innych, a w szczególności zaleca się stosować:

# kamienie twarde i średniotwarde (magmowe i osadowe),

# o nasiąkliwości wodą 0.5 - 12.0 %,

# o mrozoodporności w cyklach, co najmniej 21 - 25,

# o wytrzymałości na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej 20 - 80 Mpa.

# VII.	OBMIAR ROBÓT

# Jednostki obmiarowe:

# m2 (metr kwadratowy) dla robót uzupełnienie ubytków betonu zaprawą.

# m3 (metr sześcienny) dla robót ziemnych

# m3 (metr sześcienny) dla narzutów kamiennych,

# Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

# Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

# Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

# Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                    i jednoznaczny.

# Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony                                                     z Inspektorem/Kierownikiem

# VIII.	ODBIÓR ROBÓT

# Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem robót, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

# Odbiór robót zanikowych - m.in. wykonanie podsypki, deskowania, zbrojenia.

# IX.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

# Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

# Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w umowie.

# 2.	Cena jednostki obmiarowej

# Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 uzupełnienia ubytków betonu zaprawą według ceny jednostkowej, która obejmuje:

# -	czyszczenie powierzchni przyczółków

# -	zakup i dostarczenie materiałów, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

# -	wykonanie i rozbiórka deskowania,

# -	wykonanie uzupełnienia ubytków betonu zaprawą

# -	pielęgnację powierzchni umocnienia, uporządkowanie miejsca pracy

# -	cena jednostkowa obejmuje odpady i materiały pomocnicze .

# Cena 1 m3 wykonania robót ziemnych obejmuje:

# prace pomiarowe,

# oznakowanie robót,

# wykopy i przekopy w gruncie,

# roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp (oczyszczenie ubezpieczeń, koształtowanie koryta, wykopy pod budowle),

# plantowanie ziemi z wykopów,

# odwodnienie terenu robót,

# przeprowadzenie wymaganych pomiarów i ewentulanych badan laboratoryjnych.

# Cena 1 m3 wykonania narzutu kamiennego obejmuje:

# wykonanie robót ziemnych,

# zakup i dostarczenie materiałów, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji

# wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami w miejsce wbudowania

# wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego,

# wyrównanie kamienia,

# wykonanie spoin z zaprawy i betonu B-25,

# pielęgnację powierzchni umocnienia, uporządkowanie miejsca pracy

# cena jednostkowa obejmuje odpady i materiały pomocnicze.

# X. NORMY

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.

PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą.

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.

PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 2wir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

PN-B-06250 Beton zwykły.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym.

PN-82121 Śruby z łbem kwadratowym.

PN-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym.

PN-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym.

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

PN-87 B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania.

PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań

BN-76/8952-31 Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych

PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia