SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII WODNEJ – RZEKI I POTOKI GÓRSKIE

„Potok Kamienica Zabrzeska w km 10+500 - 10+650 - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy brzegowej w m. Szczawa, gm. Kamienica, pow. limanowski, woj. małopolskie”

październik  2019 r.

SPIS ZAWARTOSCI:

1.   Cześć ogólna

1.1 Nazwa zamówienia

1.2.Inwestor

1.3.Projektant

2. Przedmiot i zakres robót

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrola jakości

8.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

9.  Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

10.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

10.1. Prace wstępne

10.2.Przygotowaniepodłoża

10.3.Sposób wykonania.

10.4.Sposób wykończenia

10.5.Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń

10.6.Tolerancje wymiarowe

10.7.Wymagań specjalnych

10.8.Wmagań przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

14. Dokumenty odniesienia

- Cześć ogólna

  - Nazwa zamówienia

„Potok Kamienica Zabrzeska w km 10+500 - 10+650 - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy brzegowej w m. Szczawa, gm. Kamienica, pow. limanowski, woj. małopolskie”

  - Inwestor

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31 - 109 Kraków,                                                                               ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22

  - Projektant.

W ramach obowiązków służbowych Jerzy Kapłon, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, 
33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31

# Przedmiot i zakres robót.

Zasadniczym celem przedmiotowego zadania jest udrożnienie koryta poprzez usuniecie zatoru, zasyp wyrwy w skarpie brzegowej materiałem miejscowym pozyskanym z odsypiska żwirowego znajdującego się na drugim - prawym brzegu w korycie cieku. Planuje się przepych materiału żwirowego z odsypiska na brzegu prawym w wyrwę na brzegu lewym.

- usunięcie odsypiska żwirowego z przepychem na zasyp wyrwy brzegowej na brzegu lewym materiałem naturalnym miejscowym pozyskanym z zatoru i żwirowiska w ilości 1 395 m3.

Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.

Roboty towarzyszące i tymczasowe: organizacja placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, drogi technologiczne, transport materiałów w miejsce wbudowania, łącznie z uzyskaniem zgody właścicieli działek na przejazd oraz zaspokojenie ich roszczeń za poniesione z tego tytułu szkody, dokumentacja fotograficzna przed i po wykonaniu robót.

# Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

- organizacja robót –  wg części 1 – ST warunki ogólne, punkt 1.2. Przygotowanie Placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.

- zabezpieczenie interesu osób trzecich

Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

- ochrona środowiska

wg części 2 – ST robót ziemnych, pkt. 2.5. Ochrona środowiska.

- warunki bezpieczeństwa pracy

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenie

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

Ogrodzenie należy ograniczyć tylko do ogrodzenia zaplecza budowy.

- zabezpieczenie dojazdów

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

- najbliższe dostępne media

Brak dostępu.

- informacja o uzbrojeniu terenu.

Brak informacji o uzbrojeniu terenu.

Przed wejściem w teren należy dokonać wywiadu pod kątem uzbrojenia podziemnego w miejscu prowadzonych robót, oraz zachować wszelkie środki ostrożności.

# Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

ziemne

# Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Części 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie.

# Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.

a.  Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt.1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do

wbudowania

pkt.1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów 	                   elementów i wyrobów.

b.   Dane dotyczące materiałów zastosowanych w opracowaniu projektowym nie ujętych w „ST  wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie”.

- materiał

nie dotyczy

- zastosowanie

nie dotyczy

- dane techniczne materiału:

nie dotyczy

- sposób transportu

nie dotyczy

- sposób składowania

nie dotyczy

- sposób magazynowania

nie dotyczy

- zużycie materiałów

nie dotyczy

- czas przydatności do użycia

nie dotyczy

- przeciwwskazania

nie dotyczy

# Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2 ST wykonania i odbioru robót  budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt. 1.2.7. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy

pkt. 1.2.9.  Urządzenia pomocnicze

- Część 2, pkt. 2.8.2.   Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości    wykonawcy.

# Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.2.9.7  Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na

budowie

Dobór środków transportu zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości

# Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

Część 1,  pkt. 1.1.3.    Dokumentacja - Projekt Techniczny.

pkt. 1.1.6.    Zasady prowadzenia robót.

pkt. 1.1.7.    Zasady prowadzenia dziennika.

pkt. 1.1.11.  Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót.

  - Prace wstępne

    - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

# Ogólne zasady wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie (ogrodzenie terenu bazy) robót oraz zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt. Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

  - Przygotowanie podłoża

zgodnie z częścią 2 – ST Robót ziemnych, pkt. 2.7. Roboty przygotowawcze.

pkt. 2.9.3.2. Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie

  - Sposób wykonania

10.3.1. Roboty ziemne:

10.3.1.1  Wykop materiału miejscowego wraz z przemieszczeniem

wg Części 2 pkt. 2.8.2. Wydobywanie gruntu koparkami

10.3.1.2  Zasyp materiałem miejscowym (wbudowanie materiału z wykopu)

wg Części 2, pkt. 2.10. Wykonanie nasypów

10.4.  Sposób wykończenia

10.4.1.  Wyrównanie terenu

wg Części 2, pkt. 2.13 Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe.

  - Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń

  - Tolerancje wymiarowe

10.6.1.  Dla robót ziemnych należy przyjąć:

wg Części 2, pkt. 2.9.3.10. Dokładność wykonania wykopów.

wg Części 2, pkt. 2.10.8.  Dokładność wykonania nasypów.

  - Wymagań specjalnych

W okresach od 30 IX–30 VI należy unikać prowadzenia robót powodujących silne

zmętnienie wody w związku z ochroną gatunkową ryb.

  - Wymagań przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

10.8.1. Roboty ziemne

wg części 2, pkt. 2.12. Zabezpiecz. przed destrukcyjnym działaniem wody.

# Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem robót.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie :

- Cześć 1,   pkt. 1.1.8.  Zasady odbioru robót budowlanych,

pkt. 1.1.9.  Przekazanie Wykonanego obiektu użytkownikowi

- Cześć 2,   pkt. 2.13.   Kontrola wykonywania robót ziemnych,

pkt. 2.14.  Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy)

# Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

a.  Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.3.   Przedmiar, obmiar, rozliczenie.

- Cześć 2, pkt. 2.15. Przedmiar, obmiar, rozliczenie.

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z warunkami zawartymi w Części 1 pkt. 1.3.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Roboty te winny być uwzględnione w kosztach ogólnych Wykonawcy.

# Dokumenty odniesienia

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1,  pkt. 1.4.   Przepisy związane

- Część 2, pkt. 2.17.  Przepisy, opracowania pomocnicze.