Zał. nr 5 do zapytania ofertowego 2078/ZZZ/2019

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ

SST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ – RZEKl i POTOKI GÓRSKIE

„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sopotnia Wielka w km 0+050 – 0+125 w m. Jeleśnia, gm. Jeleśnia, pow. żywiecki, woj. śląskie.”

Wrzesień  2019

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Cześć ogólna	3

1.1	Nazwa zamówienia	3

1.2. Inwestor.	3

2. Przedmiot i zakres robót	3

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.	3

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.	3

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.	4

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.	4

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania	4

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót	5

9. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.	5

10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.	5

10.1. Prace wstępne	5

10.2. Przygotowanie podłoża	5

10.3. Sposób wykonania	6

10.4. Sposób wykończenia	6

10.5. Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń	6

10.6. Tolerancje wymiarowe	7

10.7. Wymagań specjalnych	7

10.8. Wymagań przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.	7

11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.	7

12. Wymagania dotyczące przedmiaru; obmiaru robót.	7

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących	7

14. Dokumenty odniesienia	7

# 1. Cześć ogólna

# Nazwa zamówienia

„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sopotnia Wielka w km 0+050 – 0+125 w m. Jeleśnia,
gm. Jeleśnia, pow. żywiecki, woj. śląskie.”

# 1.2. Inwestor.

PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec.

# 2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zasypaniu wyrwy brzegowej  na prawym brzegu potoku Sopotnia Wielka w km 0+050-0+125 w m. Jeleśnia, gm. Jeleśnia, pow. żywiecki,
woj. śląskie.

W ramach robót przewidziano wykonanie:

Narzut kamienny luzem   Vn = 80,00 (1,0 + 2,5) x  0,5 x 2,5 = 350,00 m3

Wykop pod narzut kamienny     Vw = 80,00 x 3,5 x 0,5 = 140,00m3

Roboty ziemne w gruncie kat. IV z przemieszczeniem na odległość do 10,00 mb (ścięcie odsypisk)  
Vrz1 = 460,00 m3

Roboty ziemne w gruncie kat. IV z przemieszczeniem na odległość do 40,00 mb (ścięcie odsypisk)  
Vrz2 = 1540,00 m3

Zasyp za narzutem  z przemieszczeniem materiału do 20,00m Vz = Vw   + Vrz1  = 600m3

Plantowanie mechaniczne F = 240 m2

# 3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić: organizację placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidacje, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne, dokumentację fotograficzną wykonywanych robót, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem, w trakcie i po    zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego.

# 4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

- organizacja robót

wg części 1 – ST warunki ogólne .

- zabezpieczenie interesu osób trzecich

- Zgodnie z zawartymi ugodami dotyczącymi wejścia na teren budowy

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

- ochrona środowiska

wg części 2 - ST robót ziemnych, pkt. 2.5. Ochrona środowiska.

- warunki bezpieczeństwa pracy

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy

wykonywaniu robót

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

wg części  1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenie

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

Ogrodzenie należy ograniczyć do ogrodzenia tylko zaplecza budowy.

- zabezpieczenie dojazdów

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

Dojazd do placu budowy odbywać się będzie po drogach publicznych (powiatowa) i prywatnych. Po zakończeniu robót nawierzchnię dróg prywatnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego  w uzgodnieniu z właścicielami. Jeżeli w obrębie placu budowy transport odbywał się będzie po drogach tymczasowych technologicznych to koszt wykonania i utrzymania tych dróg Wykonawca powinien zawrzeć w wartości całego zadania.

- miejsce składowania materiałów

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola

jakości materiałów, elementów i wyrobów

- najbliższe dostępne media

brak

- informacja o uzbrojeniu terenu.

brak

# 5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):

Główny przedmiot: 45246400-7 – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Dodatkowe przedmioty 45000000-7 - Roboty budowlane

# 6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

- Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Częściach 1, ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie.

- Definicje i określenia dodatkowe: nie dotyczy

# 7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 3,4, ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania.

Część 1, pkt 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów elementów

i wyrobów.

- Część 3, pkt.3.6 Materiały

pkt. 3.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt. 3.8. Transport i warunki dostawy,

pkt. 3.9. Kontrola jakości.

pkt. 3.17.2 Normy

- Część 4, pkt.4.6 Materiały

pkt. 4.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt. 4.8. Transport i warunki dostawy,

pkt. 4.9. Kontrola wykonywania i jakość materiałów izolacyjnych

pkt. 4.17.2 Normy

# 8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.2.7. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy .

- Cześć 1, pkt. 1.2.9.Urządzenia pomocnicze

- Cześć 2, pkt. 2.8.2. Wydobywanie i przemieszczane wrobionego gruntu

- Cześć 3, pkt. 3.10. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót .

- Cześć 4, pkt. 4.10. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót .

Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości

Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji robót.

# 9. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie

- Cześć 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie.

- Cześć 2, pkt. 2.8.3. Transport ukopanego gruntu.

- Cześć 3, pkt. 3.11.  Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

- Cześć 4, pkt. 4.11.  Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

# 10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót

pkt 1.1.3 Dokumentacja projektowa,

pkt 1.1.6 Zasady prowadzenia robót,

pkt 1.1.7 Zasady prowadzenia dziennika budowy,

- Część 3, pkt.3.12  Wymagania dotyczące wykonania robót

- Część 4, pkt.4.12  Wymagania dotyczące wykonania robót

# 10.1. Prace wstępne

Ogólne zasady wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt.

# 10.2. Przygotowanie podłoża

zgodnie z częścią 2 - ST robót ziemnych, a w szczególności:

- pkt. 2.7. Roboty przygotowawcze,

- pkt 2.9.3.2. Nienaruszalności struktury gruntu w wykopie

# 10.3. Sposób wykonania

Opaska z narzutu kamiennego luzem dł.   L = 80,00 mb, brzeg prawy w km 0+050 – 0+125,

10.3.1. Roboty ziemne

10.3.1.1. Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV pod opaskę: V wykop = 140,00m3 –  wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1.Urabianie i przemieszczanie gruntu koparką. Wydobywanie gruntu koparkami.

10.3.1.2. Zasyp za opaską gr, kat IV Vzasyp = 600 m3 –  wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1.Urabianie i przemieszczanie gruntu koparką. Wydobywanie gruntu koparkami.

10.3.1.3 Roboty ziemne w gr. kat. IV przy V = 1540 m3 - wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1.Urabianie i przemieszczanie gruntu koparką. Wydobywanie gruntu koparkami.

Budowa obiektów inżynierii wodnej

10.3.2. Narzut kamienny luzem – 350,00 m3 -wg.Cz.4.9.2. Wymagania szczególne, wg.Cz.4.12.

Wymagania dotyczące wykonania robót.

# 10.4. Sposób wykończenia

10.4.1.plantowania terenu

- wyrównywanie terenu do zakładanych w projekcie rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypania nie przekraczających 20 cm –wg Cz.2, pkt 2.13. Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe.

- rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu -przez rozmieszczenie

mechaniczne lub ręczne ziemi warstwa o określonej grubości - ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością do 10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z dokładnością do 15 cm na nasypie lub okładzie –wg.Cz. 2,pkt2.13. Roboty ziemne wykończeniowe i

porządkowe.

W tym zakres szczegółowy:

•	Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kat. IV na powierzchni F = 240,00m2.

# 10.5. Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń

10.5.1. Narzut kamienny.

- wg Cz.4, pkt.4.12.  Wymagania dotyczące wykonania robót

# 10.6. Tolerancje wymiarowe

10.6.1. Dla robót ziemnych należy przyjąć :

- wg Cz. 2, pkt. 2.9.3.10. Dokładność wykonania wykopów .

- wg Cz. 2, pkt.2.10.8. Dokładność wykonania nasypów

10.6.2. Dla wykonania narzutu kamiennego .wg Cz. 4, pkt. 4.15. Odbiory robót.

# 10.7. Wymagań specjalnych

W okresach od 31IX-30-VI należy unikać prowadzenia robót powodujących silne zmętnienie wody w związku z ochroną gatunkową ryb. W terminie do 14 dni przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy powiadomić Zarząd Okręgu PZW Okręg w Bielsku- Białej, podając termin i zakres robót. Do prac należy przystąpić po dokonaniu odłowów w miejscu prowadzeniu prac związanych z przedmiotem zamówienia.

# 10.8. Wymagań przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

10.8.1. Roboty ziemne - wg Cz. 2, pkt. 2.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody.

# 11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie :

- Cześć 1, pkt. 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych .

- Cześć 2, pkt. 2.14. Kontrola wykonywania robót ziemnych,

pkt. 2.14. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy) .

- Cześć 3, pkt. 3.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt. 3.15 Odbiory robót .

- Cześć 4, pkt. 4.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt. 4.15. Odbiory robót .

# 12. Wymagania dotyczące przedmiaru; obmiaru robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4 ST wykonania i odbioru robót

Budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie

- Cześć 2, pkt. 2.16. Przedmiar, obmiar, rozliczenie. .

- Cześć 3, pkt. 3.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

- Cześć 4, pkt. 4.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

# 13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

- zgodnie z warunkami w Cz.1.,pkt.1.3.3, Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Roboty te winny być uwzględnione w kosztach ogólnych Wykonawcy

# 14. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.4. Przepisy, opracowania pomocnicze

- Cześć 2, pkt. 2.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

- Cześć 3, pkt. 3.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

- Cześć 4, pkt. 4.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.