# PRZEDMIAR ROBÓT                          Zał. nr 2

Wykonanie doszczelnienia betonów sekcji nr 8 galerii kontrolno-zastrzykowej Zapory Wodnej  Tresna

| Lp. | Asortyment robót | Specyfikacja | Jedn. | Ilość | Zryczałtowane ceny w zł bez VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jednostkowa | za całość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) |
| 1. | Wiercenie otworów na głębokość 40 cm, średnica otworów 10 mm. | R.01.00 | szt | 50,0 |  |  |
| 2. | Uszczelnienie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicami silnie pieniącymi w kontakcie z wodą np.: HA Cut AF zmieszanej z katalizatorem przyspieszającym reakcję wiązania w niskich tempereaturach ( spodziewany duży przepływ wody pod dużym ciśnieniem). Po ograniczeniu wycieku wykonanie właściwego doszczelnienia dwuskładnikowym żelem akrylowym np.: Gelacryl Superflex AR. Po wykonanych pracach zaślepienie otorów szybkosprawną zaprawą np.: Vandex Wasserstoper | R.01.00 | Kpl. | 50,0 |  |  |
| 3. | Uszczelnienie cieknących rur po przesłonie: Wprowadzenie przy pomocy sprężonego powietrza rurek iniekcyjnych najgłębiej jak to będzie możliwe w szlam zalegający w rurach. Zaślepienie rury z pozostawieniem zamykanego otworu umożliwiającym usunięcie nadmiaru wody i szlamu wypychanego przez tłoczoną żywicę uszczelniającą. Wtłoczenie żywicy, aż do momentu uzyskania podwyższonego ciśnienia.Po stwierdzeniu szczelności wykonanej operacji ucięcie rury i zaślepienie pozostałości w ścianie szybkosprawną zaprawą np.: Vandex Wsserstopper. Uszczelnienie wraz z materiałem. | R.01.00 | szt | 25,0 |  |  |
| Wartość netto w zł |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Wartość brutto w zł |  |

Wartość netto (słownie złotych):……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT (słownie złotych):……………………………………………………………………………………...

Wartość brutto (słownie złotych): ……………………………………………………………………………………

Miejsce………………….   data ……………….                         ……………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń  woli w imieniu  wykonawcy