SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

## WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ – RZEKl i POTOKI GÓRSKIE

Roboty interwencyjne – zabezpieczenie prawego i lewego brzegu potoku Słomka 
w km 1+470 – 1+670 w miejscowości Mszana Dolna, gm. Mszana Dolna

CPV – 45246400-7  Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Myślenice, grudzień 2019

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Cześć ogólna…………………………………………………………………………………………….….……	3

1.1. Nazwa zamówienia………………………………………………………………………………….......……	3

1.2.Inwestor…………………………………………………………………………………………….................. 3

1.3.Projektant……………………………………………………………………………………………...............  	3

2. Przedmiot i zakres robót……………………………………………………………………………...............   	3

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących ..…………………………………………….…  3

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane ………………………………...... 	3

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych………………………………................ 	4

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu…………………………………....... 	4

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrola jakości………….......	4

8.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót…………………….........…	4

9.  Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy. …………………………………..........… 	4

10.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych……………………………………...................… 	5

10.1. Prace wstępne……………………………………………………………………………………........…… 	5

10.2.Przygotowanie podłoża ………………………………………………………………………….........…… 	5

10.3.Sposób wykonania. ………………………………………………………………………………........……	5

10.4.Sposób wykończenia ……………………………………………………………………………............… 	5

10.5.Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń………………........…  	5

10.6.Tolerancje wymiarowe ……………………………………………………………………………….......… 	5

10.7.Wymagania specjalne…………………………………………………………….........................……...	6

10.8.Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.…………................…	6

11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót. ………………………………………….........…   6

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót…………………………………………........………	6

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących………………..........………....	6

14. Dokumenty odniesienia ……………………………………………………………………..................…… 	6

1. Cześć ogólna

1.1 Nazwa zamówienia.

„Usuwanie szkód powodziowych na terenie NW Myślenice na potoku Słomka”.

1.2. Inwestor.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.3. Projektant.

Usuwanie szkód powodziowych prowadzone będzie na podstawie przedmiaru robót przygotowanego przez pracowników Nadzoru Wodnego w Myślenicach, poprzedzonego wizją terenową.

2. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem zamówienia jest odcinkowe odtworzenie brzegów potoku Słomka zniszczonych podczas wezbrania w maju 2019 roku. Przewidziano do wykonania następujące odcinki potoku:

1. Zasyp wyrwy na potoku Słomka w km 1+470÷-1+670  brzeg prawy i lewy,  w m. Mszana Dolna

Szczegółowy asortyment robót przedstawiono w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1)

roboty towarzyszące: organizacja placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne, doprowadzenie nieruchomości, po której będzie dowożony materiał do stanu pierwotnego, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, dokumentacja powykonawcza.

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

- organizacja robót

wg części 1 – ST warunki ogólne .

- zabezpieczenie interesu osób trzecich

- Zgodnie z zawartymi ugodami dotyczącymi wejścia na teren budowy

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych               w Kodeksie Cywilnym

ochrona środowiska

wg części 2 - ST robót ziemnych, pkt. 2.5. Ochrona środowiska.

- warunki bezpieczeństwa pracy

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy

wykonywaniu robót

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

wg części  1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenie

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

Ogrodzenie należy ograniczyć do ogrodzenia tylko zaplecza budowy.

- zabezpieczenie dojazdów

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

Dojazd i dostęp do terenu robót jest możliwy ogólnodostępnymi drogami publicznymi. Zjazd na miejsce prowadzenia robót po gruntach Skarbu Państwa. Koszty związane z urządzeniem dojazdu ponosi wykonawca. Zalecana wizja w terenie w celu dokładnego rozeznania możliwości prowadzenia robót.

- miejsce składowania materiałów

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola

jakości materiałów, elementów i wyrobów

- najbliższe dostępne media

w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

- informacja o uzbrojeniu terenu.

brak uzbrojenia terenu kolidującego z zaprojektowanymi budowlami.

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45240000-1     Budowa obiektów inżynierii wodnej

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

- Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Części 1 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie.

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

  - Część 1, pkt 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów

elementów i wyrobów.

  - Część 3, pkt. 3.6 Materiały

pkt. 3.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt. 3.8. Transport i warunki dostawy,

pkt. 3.9. Kontrola jakości.

pkt. 3.17.2 Normy

  - Część 4, pkt. 4.6 Materiały

pkt. 4.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt. 4.8. Transport i warunki dostawy,

pkt. 4.9. Kontrola jakości.

pkt. 4.17.2 Normy

- Dane dotyczące materiałów zastosowanych w opracowaniu projektowym nie ujętych w "ST

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie":

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.2.7. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.

- Cześć 2, pkt. 2.8.2. Wydobywanie i przemieszczane urobionego gruntu.

- Cześć 3, pkt. 3.10. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót.

- Cześć 4, pkt. 4.10. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót.

Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości

Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji robót.

9. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie

- Cześć 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie.

- Cześć 2, pkt. 2.8.3. Transport ukopanego gruntu.

- Cześć 3, pkt. 3.11. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

- Cześć 4, pkt. 4.11. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych 
w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

Część 1, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót

Część 3, pkt.3.12 Wymagania dotyczące wykonania robót

Część 4, pkt.4.12 Wymagania dotyczące wykonania robót

10.1. Prace wstępne

Ogólne zasady wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt.

10.1.1.Roboty przygotowawcze

10.1.1.1. Wykonanie zjazdów do koryta potoku oraz wykonanie drogi technologicznej w korycie potoku

10.2. Przygotowanie podłoża zgodnie z częścią 2 - ST robót ziemnych, a w szczególności .

pkt. 2.7. Roboty przygotowawcze,

pkt. 2.9.3.2. Nienaruszalności struktury gruntu w wykopie

10.3. Sposób wykonania

10.3.1. 	Zasypy wyrw

wykopy na odkład lub z transportem - wg Cz. 2, pkt 2.9. Zasady wykonywania wykopów, ukopów                 i nasypów zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów w gruncie kat.IV - wg Cz. 2 pkt. 2.9.3.8  Zasypywanie wykopów

zasyp wyrwy materiałem żwirowo-kamiennym, ułożenie narzutu kamiennego luzem - według Części 4 ST, pkt 4.12. Bloki kamienne o wymiarach większych niż 0,7m.

10.4. Sposób wykończenia

10.4.1. Plantowanie skarpy – wg Cz.2, pkt 2.13. Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe. Po wykonaniu zasypu wyrwy i wyrównaniu powierzchni, skarpę należy wyplantować.

10.5. Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń

- wg Cz.4, pkt.4.12.  Wymagania dotyczące wykonania robót

10.6. Tolerancje wymiarowe

10.6.1. Dla robót ziemnych należy przyjąć :

- wg Cz. 2, pkt. 2.9.3.10. Dokładność wykonania wykopów .

- wg Cz. 2, pkt.2.10.8. Dokładność wykonania nasypów

10.6.2. Dla wykonania umocnień kamiennych wg Cz. 4, pkt. 4.15. Odbiory robót.

10.7. Wymagania specjalne

W okresach od 30 IX – 30 VI należy unikać prowadzenia robót powodujących silne zmętnienie wody. Wiąże się to z okresem rozrodu i rozwoju ikry gatunków ryb istotnych gospodarczo oraz objętych ścisłą ochroną gatunkową takich jak: śliz, głowacz i pstrąg potokowy.

10.8. Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

10.8.1. Roboty ziemne - wg Cz. 2, pkt. 2.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody.

11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie :

- Cześć 1, pkt. 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych .

- Cześć 2, pkt. 2.14. Kontrola wykonywania robót ziemnych,

pkt. 2.15. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy) .

- Cześć 3, pkt. 3.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt. 3.15. Odbiory robót.

- Cześć 4, pkt. 4.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt. 4.15. Odbiory robót.

12. Wymagania dotyczące przedmiaru; obmiaru robót.

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4, ST wykonania i odbioru robót

Budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie

- Cześć 2, pkt. 2.16. Przedmiar, obmiar, rozliczenie. .

- Cześć 3, pkt. 3.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

- Cześć 4, pkt. 4.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Zgodnie z warunkami w Części 1, pkt 1.3.3

Roboty te winny być uwzględnione w kosztach ogólnych wykonawcy.

14. Dokumenty odniesienia

- Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2,3,  4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.4. Przepisy związane.

- Cześć 2, pkt 2.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

- Cześć 3, pkt.3.17. Przepisy, opracowania pomocnicze .

- Cześć 4, pkt.4.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.